## Slide 1: PVK – Netzwerke und Schaltungen 1

## Slide 2: Elektrostatik
E-Feld
Ladungsdichten
D-Feld
Superposition
Kapazität
Kondensator

## Slide 3
Das elektrische Feld
Das elektrische Feld beschreibt, was für Kräfte auf einen Ladungsträger wirken
Feldlinien gehen immer von + nach –
Feldlinien schneiden sich nie
Die Kraft, welche auf einen Ladungsträger in einem E-Feld wirkt, bezeichnen wir als Coulomb-Kraft
+

## Slide 4
Ladungsdichten
Ladungsdichten beschreiben, wie sich Ladungen geometrisch aufteilen
Linienladungsdichte
Flächenladungsdichte
Volumenladungsdichte

## Slide 5
Ladungsdichten
Sind die Ladungen gleichmässig verteilt, so vereinfacht sich die Berechnung
Linienladungsdichte
Flächenladungsdichte
Volumenladungsdichte

## Slide 6
Beispiel
Eine Gesamtladung von verteilt sich gleichmässig auf der Oberfläche eines Würfels mit Seitenlänge l. Wie gross ist die Flächenladungsdichte ?
Antwort:

## Slide 7
Elektrische Flussdichte (D-Feld)
Die elektrische Flussdichte, beschreibt das Feld, welches nur von den Ladungen ausgelöst wird
«Der Fluss des D-Feldes über eine Hüllfläche A entspricht der sich innerhalb der Fläche befindenden Ladung»

## Slide 8
Beispiel: D-Feld einer Platte
Mit Flächenladung geladene Fläche
Resultierendes D-Feld
Hüllfläche

## Slide 9
Polarisation von Material
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
=
+
Fliesst eine elektrische Flussdichte durch ungeladenes Material mit freien Ladungsträger, so werden Ladungsträger im Material getrennt wodurch sich ein Gegenfeld aufbaut.
Das resultierende Feld, beschreiben wir als elektrisches Feld.
Im Vakuum
Materialabhängig

## Slide 10
Superposition
Möchten wir das Feld einer komplizierten Anordnung berechnen, so können wir die Anordnung in einfache
Teile aufteilen, dessen Feld berechnen und die Resultate aufsummieren.
Gilt sowohl bei elektrischen wie auch magnetischen Feldern

## Slide 11
Beispiel: Feld zweier Platten
d
Berechnen Sie das Feld folgender Anordnung. Die Platten können als unendlich dünn und unendlich lang angesehen werden
Kein Feld auf den Rändern

## Slide 12
d
Superpos. (1)
Superpos. (2)

## Slide 13
d

## Slide 14
Potential
Das Potential an einem Punkt, beschreibt die potentielle Energie pro Ladung
Bezugspunkt
Punkt im Raum
Äquipotentiallinien bezeichnen Punkte im Raum, wo das Potential gleich Gross ist (= Gleiche Pot. Energie)
Äquipotentiallinien
Feldlinien

## Slide 15
Spannung
Die Spannung ist ein Mass für die Arbeit, welche verrichtet werden muss, um ein Teilchen von A nach B zu bringen
Zwischen Punkten auf der selben Äquipotential-linie ist die Spannung immer gleich 0
Die Spannung auf einem geschlossenen Weg ist immer gleich 0

## Slide 16
1
Kondensator ist entladen.
Keine Felder, keine Spannung,
keine Energie gespeichert.
2
Spannung wird angelegt.
Freie Elektronen im Metall wandern von der einen Platte auf die andere. Ein Strom fliesst, Ladung baut sich auf!
3
Durch die getrennten Ladungen ent- steht eine elektrische Flussdichte entsprechend dem Gesetz von Gauss
Herleitung der Felder im Kondensator

## Slide 17
4
Das elektrische Feld verteilt sich entsprechend der Materialgleichung
5
Es wird genau so viel Ladung geteilt, damit sich die erzwungene Spannung über dem Kondensator einstellt.
Herleitung der Felder im Kondensator

## Slide 18: Kapazität C
Wie viel Ladung Q sammelt sich auf den Platten an, wenn eine bestimmte Spannung U angelegt wird?
Für den Plattenkondensator gilt:
d

## Slide 19
Serienschaltung
Parallelschaltung
Gleiche Ladung auf allen Platten!!
Gleiche Spannung über allen Platten!!
Energie im Kondensator
Mit der Definition der Kapazität vereinfacht sich dieser Term zu:
Schaltungen mit Kondensator

## Slide 20: Kondensator mit mehreren Dielektrika
D-Feld Konstant (= )
E-Feld Konstant (= )
Material seriell
Material parallel

## Slide 21
Aufgabe

## Slide 22
Zusatzaufgabe

## Slide 23: Elektrisches Strömungsfeld
Stromdichte
Widerstand
Feldgrössen an Randflächen

## Slide 24
Fliesst ein E-Feld durch ein Metall mit Elektronen, so verspüren diese eine Kraft und bewegen sich in
Richtung des E-Feldes.
,
Abhängig vom Material
Stromdichte

## Slide 25
Strom
Strom bezeichnet, wie viele Ladungsträger pro Zeit durch eine gewisse Fläche fliessen

## Slide 26
Widerstand
Der Widerstand beschreibt, wie sich Strom und Spannung an einem Bauelement verhalten
E Feld Konstant, Weg parallel, Fläche Senkrecht

## Slide 27
Verhalten von Feldgrössen an Randflächen (D-Feld)
=
Fliesst ein Elektrisches Flussdichte durch eine geladene Fläche,
so verändert sich nur die Länge der Normalkomponente um die Flächenladungsdichte.
Die Tangentialkomponente bleibt Konstant.
Konsequenz:
Fällt ein D-Feld senkrecht auf eine geladene Fläche, so wird sie um stärker.

## Slide 28
Verhalten von Feldgrössen an Randflächen (E-Feld)
Fliesst ein elektrisch Feld durch einen Materialübergang , so bleibt die Tangentialkomponente gleich.

## Slide 29
Verhalten von Feldgrössen an Randflächen (J-Feld)
Fliesst eine Stromdichte durch einen Materialübergang, so bleibt die Normalkomponente gleich.

## Slide 30: Stromleitungsmech-anismen
Stromleitung im Vakuum (nicht behandelt)
Stromleitung in Gasen (nicht behandelt)
Stromleitung in Flüssigkeiten
Halbleiter

## Slide 31: Stromleitung in Flüssigkeiten
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
+
(von Aussen angelegt)

## Slide 32
-
+
Negative Ladungen bewegen sich gegen das E-Feld
Positive Ladungen bewegen sich mit dem E-Feld
Strom =
Sowohl die Positiven wie die Negativen Ladungen tragen zum Stromfluss bei.

## Slide 33: 1. Faraday’sche Gesetz
« Die Stoffmenge, die an einer Elektrode während der Elektrolyse abgeschieden wird, ist proportional
zur elektrischen Ladung, die durch den Elektrolyten geschickt wird. »
= Atomgewicht
= Wertigkeit (Anzahl Elektronen die an Bindung beteiligt sind)
= Elektronenladung
= atomare Masse
Anzahl Teilchen
Faraday Konstante (= 96’500 C/mol)

## Slide 34
Halbleiter
Wie bewegen sich Ladungsträger in einem Material?

## Slide 35
Reiner Halbleiter
Atome sind Gitterförmig angeordnet, wobei Elektronen als Bindeglied zwischen Atomen fungieren.
Um Strom zu leiten, muss ein Elektron aus der Bindung “geschlagen” werden
Reine Halbleiter sind sehr schlechte Leiter!

## Slide 36
N-Dotierung (Negative Dotierung Elektron)
Wir bringen ein Atom mit mehr Valenzelektronen als Si in das Material
Effekt: Es befindet sich nun ein Elektron im Material, welches nicht Teil einer Bindung ist
Diese Elektronen können sich sehr gut Bewegen, wesshalb das Material nun Leitfähig ist.

## Slide 37
P-Dotierung (Positive Dotierung Kein Elektron)
Wir bringen ein Atom mit weniger Valenzelektronen als Si in das Material
Effekt: Es befindet sich nun ein Loch im Material, welches Teil einer Bindung ist
Die Löcher dienen als freie Plätze für Elektronen. Sie tragen zur Stromleitung bei.
Beispiel

## Slide 38
Diode
Bringen wir zwei verschieden Dotierte Halbleiter in Berührung, so entsteht ein elektrisches Feld
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
Freie Elektronen
Löcher
(Zu viele Elektronen) N-Dotiert
P-dotiert (Zu wenig Elektronen)
Donator (= zum Bsp. Phosphor Atom mit zu wenigen Valenzelektronen)
Akzeptor (= zum Bsp. Bor Atom mit zu wenigen Valenzelektronen)

## Slide 39
Diode
Bringen wir zwei verschieden Dotierte Halbleiter in Berührung, so entsteht ein elektrisches Feld
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
(Zu viele Elektronen) N-Dotiert
P-dotiert (Zu wenig Elektronen)
Elektrisches Feld

## Slide 40
Diode
Bringen wir zwei verschieden Dotierte Halbleiter in Berührung, so entsteht ein elektrisches Feld
Dieses elektrische Feld hinder Elektronen daran, sich von Link nach Rechts zu bewegen.
Elektronen können aber von Rechts nach Links fliesse.
Dies entspricht einem elektrischem “Ventil”. Strom kann nur in Richtung des elektrischen Feldes fliessen,
nicht jedoch in die andere Richtung.
Schaltsymbol:

## Slide 41: Netzwerke
Strom und Spannungsteiler
Stern-Dreieck Umformung
Superposition
Ersatzquellen
Leistungsanpassung

## Slide 42
Knotenregel
Maschenregel

## Slide 43
Nur für 2 Widerstände!

## Slide 47
Knoten Expandieren
Vertauschen von Elementen
Seriell
Parallel

## Slide 48
Verschieben
Grundregeln
Knoten Kontrahieren

## Slide 49
Spannungsteiler
STROMTEILER

## Slide 50
Beispiel Spannungsteiler:

## Slide 51
Lösung Spannungsteiler:

## Slide 52
Superposition

## Slide 53
Quellen zu «Null» setzen
PVK ET1 | FS 2018
«Über einem Kurzschluss kann keine Spannung abfallen»
«Durch einen Leerlauf kann kein Strom fliessen»

## Slide 54
Beispiel - Wandtafel

## Slide 55: Reale Quellen
Reale Quellen besitzen einen Innenwiderstand
Reale
Spannungsquelle
Reale
Stromquelle

## Slide 56: Reale Quellen
Wie können wir eine Quelle beschreiben?
Reale
Spannungsquelle
Leerlaufspannung: Wir messen die Spannung, welche an den Anschlüssen abfällt
Reale
Stromquelle
Leerlaufspannung
Leerlaufspannung

## Slide 57: Reale Quellen
Wie können wir eine Quelle beschreiben?
Reale
Spannungsquelle
Kurzschlussstrom: Wir messen den Storm, welcher fliesst, wenn die Anschlüsse kurzgeschlossen sind
Reale
Stromquelle
Kurzschlussstrom
Kurzschlussstrom

## Slide 58: Reale Quellen
Leerlaufspannung
Kurzschlussstrom

## Slide 59
Theorem von Norton und Thévenin
Jedes Netzwerk, dass aus linearen Bauteilen besteht und 2 Klemmen besitzt,
lässt sich als reale Quelle darstellen.
Théveninäquivalent:
Darstellung als Spannungsquelle
Leerlaufspannung
Kurzschlussstrom

## Slide 60
Berechnung des Innenwiderstandes
Setze alle Quellen zu 0
Forme Netzwerk solange um, bis nur noch ein Widerstand zwischen den Klemmen vorhanden ist

## Slide 61
Berechnung der Leerlaufspannung / Kurzschlussstrom

## Slide 62
Beispiel

## Slide 63
Maximale Leistung am Lastwiderstand
genau dann wenn Lastwiderstand
gleich gross wie Innenwiderstand!

## Slide 64
Aufgabe

## Slide 65
Zusatzaufgabe